## Slide 1: Бортницька станція аерації ПрАТ “АК “Київводоканал”
Київ

## Slide 2: Міста-супутники, стоки яких надходять на БСА
Гатне
Вишгород
Пухівка
Ірпінь
Коцюбинське
П. Борщагівка
С. Борщагівка
Вишневе
Чабани
Новосілки
Гнідин
Щасливе
Бортничі
БСА

## Slide 3
Станція очищує стоки всіх промислових підприємств, закладів громадського харчування, супермаркетів тощо столиці і міст-супутників
БСА – єдиний фільтр Києва

## Slide 4: Технологічна схема обробки стічних вод на БСА (загальна для 3-х блоків)
Річка Дніпро
Правобережна КНС
Напірно-самопливний колектор
КНС «Позняки»
Грабельне відділення
Радіальні відстійники
Пісколовки
Аеротенки
Вторинні радіальні відстійники
Єршовий змішувач
НС «Бортничі-Вишеньки»
Магістральный канал
Велике сміття
Дрібні речовини
Пісок
Продукти ж/діяльн. людини
Залишки актив. мулу
Відстоювання
Метантенки (знезараження)
Мулові поля

## Slide 5
Технічний стан
5
На території станції знаходиться:
65 будівель;
211 очисних споруд;
23 одиниці виведено з експлуатації
80 – в аварійному стані
Всього на станції працює 854 особи

## Slide 6: Технічний стан
6
Середній рівень зносу обладнання і споруд складає ~80%.
Процент зносу за блоками:
1 блок – 90,7%
2 блок – 88,5%
3 блок – 59,4%
10% обладнання повністю виведено з експлуатації у зв’язку з критичним рівнем їх зносу (радіальні відстійники, аеротенки, повітродувки тощо)

## Slide 7
Нормативи біологічної очистки стоків
завислі речовини: 15 мг/дм3
БСК20: 15 мг/дм3
розчинений кисень: 4 мг/дм3
завислі речовини: 15 мг/дм3
БСК20: 15 мг/дм3
розчинений кисень: не менше 4 мг/дм3
ХСК: 80 мг/дм3
азот амонійний: 10 мг/дм3
нітрати: 45 мг/дм3
нітрити: 3,30 мг/дм3
фосфати: 8 мг/дм3
залізо: 0,33 мг/дм3
мінеральний склад: 600 мг/дм3
нафтопродукти: 0,20 мг/дм3
ПАР: 0,50 мг/дм3
сульфати: 120 мг/дм3
хлориди: 350 мг/дм3
1960-і рр.
(проектні норми БСА)
2000-і рр. (сучасні вимоги)

## Slide 8
Chart: Концентрації забруднень за завислими речовинами у стічній воді, що поступає на очистку з 1990 по 2017 роки
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
 | 207.4 | 201.9 | 210.7 | 175.6 | 191.8 | 215.9 | 246.3 | 193.4 | 218.2 | 268.2 | 226.9 | 200 | 223 | 228 | 258 | 192 | 243 | 258 | 312 | 344 | 312 | 353 | 329 | 392 | 455 | 500 | 513 | 514
Концентрація стоків

## Slide 9
Chart: Концентрації забруднень за азотом амонійним у стічній воді, що поступає на очистку з 1990 по 2017 роки
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
 | 18.67 | 16.96 | 16.88 | 16.44 | 17.66 | 11.8 | 14.6 | 21.38 | 19.89 | 20.48 | 18.72 | 19.2 | 21.1 | 18.8 | 23.6 | 19.1 | 22.4 | 26.3 | 25.9 | 27.2 | 29.6 | 34.2 | 34.5 | 32.2 | 38.5 | 41.3 | 41.4 | 43.1
Концентрація стоків

## Slide 10
Chart: Концентрації забруднень за фосфатами у стічній воді, що поступає на очистку з 1990 по 2017 роки
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
 | 8.27 | 8.75 | 6.98 | 6.22 | 7.1 | 6.91 | 8.01 | 8.29 | 8.46 | 9.16 | 8.18 | 7.99 | 8.69 | 7.29 | 12.2 | 11.07 | 14.16 | 17.78 | 18.46 | 19.32 | 17.74 | 17.76 | 16.81 | 18.5 | 20.54 | 22.2 | 19.91 | 23.15
Концентрація стоків

## Slide 11
11
Дозвільні документи
Найменування дозволу | Ким затверджено | Термін дії
Дозвіл № УКР-618-КіЄ на спеціальне водокористування для ПрАТ "АК "Київводоканал" | Управлінням екології та природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київради (КМДА) | 02.06.2020 року
Дозвіл № 8036300000-001 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | Міністерством екології та природних ресурсів України | 01.06.2023 року
Дозвіл № 3220882601-3 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | Міністерством екології та природних ресурсів України | 14.04.2022 року
Дозвіл № 3220881301-3 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | Міністерством екології та природних ресурсів України | 14.04.2022 року
Дозвіл № 803610000-10108 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | Міністерством екології та природних ресурсів України | з необмеженим терміном дії
Паспорт місця видалення відходів. Майданчик складування обезводненого піску. | Головою Київської міської державної адміністрації | Зареєстрований 07.05.2013 року
Паспорт місця видалення відходів (МВВ). Мулові поля № 1 та додаткові мулові поля. | Головою місцевої державної адміністрації департамент екології та природних ресурсів | Зареєстрований 15.07.2015 року.
Паспорт місця видалення відходів (МВВ). Мулові поля № 2. | Головою місцевої державної адміністрації | Зареєстрований 15.07.2015 року.
№ РК – 8036300000 – 009 від 09.06.2015 року | Реєстрова карта об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів Бортницької станції аерації. | стання ревізія реєстрової карти 20.10.2017 року.

## Slide 12
12
Контроль за роботою БСА
Звіт про результати аналізів стічних вод, що скидаються в водні об’єкти Бортницькою станцією аерації по контрольних точках – магістральний канал та розсіюючий випуск - щоквартально надаються в Управління екології та природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київради (КМДА) у відповідності з умовами Дозволу на спеціальне водокористування.
Звіт про використання води за формою № 2 ТП-водгосп – 1 раз на рік. Подається до Дніпровського басейнового управління водних ресурсів.

## Slide 13
Звіт про охорону атмосферного повітря (форма № 2-ТП (повітря) – 1 раз на рік. Подається до Головного управління статистики у м. Києві.
Звітність по контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел Бортницької станції аерації. 83 джерела викидів. Контроль здійснюється 1 раз на рік у відповідності з вимогами Дозволів на викиди забруднюючих речовин. Робота здійснюється ліцензованою на проведення вказаних робіт організацією (у 2017 році – НТЦ "Екопроект"). Показники, що контролюються: сірководень та метилмеркаптан.
13
13
Контроль за роботою БСА

## Slide 14
Проведення виробничого лабораторного контролю за станом забруднення атмосферного повітря в зоні впливу викидів підприємства. Контроль здійснюється 1 раз на квартал у відповідності з вимогами Дозволів на викиди забруднюючих речовин. Точки відбору проб повітря на межі санітарно-захисної зони (СЗЗ) –
1 раз на квартал в 5 точках:
вул. Колекторна, 3;
вул. Лугова, 80;
вул. Лугова, 25; вул.
Ревуцького, 44; вул.
Ташкентська, 58/60
Робота здійснюється ліцензованою на проведення вказаних робіт організацією (у 2017 році – ТОВ "Агентство еколого-правового консалтингу".
14
14
14
Контроль за роботою БСА

## Slide 15
Оцінка забрудненості важкими металами і радіонуклідами поверхневих відкладів (ґрунтів) майданчика реконструкції Бортницької станції аерації та прилеглих територій. 2017 рік. ТОВ "Геотехнології".
Радіоекологічна оцінка забруднення мулів в мулових полях №№ 1, 2, 3 Бортницької станції аерації та еколого-гідрохімічні дослідження впливу вод відвідного каналу на ґрунтові води західної околиці с. Бортничі. 2013 рік. ТОВ "Геотехнології".
Еколого-геохімічна оцінка забруднення грунтів, порід зони аерації та грунтових вод у районі мулових полів №№ 1, 2, 3. УкрНВЦГД ПДРГП "Північгеологія". 2012 рік.
15
15
15
15
Інші екологічні роботи:

## Slide 16
Chart: 
| Загальні захворювання | Наслідок аварії на ЧАЕС або нещасний випадок | Невиробничі травми | Санаторно-курортне лікування та вагітність | Догляд (вік)
2016 | 649 | 2 | 48 | 1 | 27
2017 | 624 | 1 | 44 | 3 | 35
16
16
16
16
Причини непрацездатності працівників БСА у 2016-2017 роках

## Slide 17
02.02.2018 набрали чинності
Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України від 01.12.2017 № 316 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 15.01.2018 за № 56/31508 та за № 57/31509 відповідно.
17
17
17
Важливість дотримання правил